## Slide 1
SCR’2001
Introdução à
Computação Reconfigurável
Dr. Carlos Augusto P. S. Martins
Dr. Edward Moreno

## Slide 2: Computação Reconfigurável: Sumário
Introdução
Conceitos de computação reconfigurável
Arquiteturas reconfiguráveis
Projetos acadêmicos e comerciais
Aplicações acadêmicas e comerciais
Conclusões
Referências bibliográficas

## Slide 3: Computação reconfigurável: Introdução
O que é computação?
Quais são os modelos de computação?
O que caracteriza a computação?
O que é um computador?

## Slide 4: Computação reconfigurável: Introdução
Quais as partes de um computador?
  Hardware
  Software
Aspectos de Arquitetura e Tecnologia

## Slide 5: Computação reconfigurável: Introdução
Comportamento do computador
  Constante
  Variável
Estrutura do computador
  Constante
  Variável

## Slide 6: Computação reconfigurável: Introdução
Quais são as principais vantagens e desvantagens dos modelos de computação existentes ?
Existe necessidade de desenvolver-se novos modelos de computação ? E quais são as características desejáveis desses novos modelos ?
Existe motivação ?

## Slide 7: Computação reconfigurável: Conceitos básicos
O que é computação reconfigurável ?
Computação, hardware fixo (hardwired)
Computação, hardware programável
  Propósito geral ou dedicado
Computação, hardware reconfigurável

## Slide 8: Computação reconfigurável: Conceitos básicos
Definições de computação reconfigurável
Dispositivo que realiza computação usando conexão espacial “pós fabricação” de elementos de computação [Dehon]
Computadores tradicionais realizam computação fazendo conexões no tempo

## Slide 9: Computação reconfigurável: Conceitos básicos
Motivações de computação reconfigurável
Hardware x Software
  Desempenho
  Eficiência
  Flexibilidade
  Custo
  Generalidade
  Outras

## Slide 10: Computação reconfigurável: Conceitos básicos
Porque a computação reconfigurável foi desenvolvida ?
Porque começar a estudar computação reconfigurável ?
  Demanda computacional aplicações atuais
  Posição das empresas e universidades
  Evolução dispositivos: arquitetura e tecnologia

## Slide 11: Computação reconfigurável: Conceitos básicos
Evolução histórica
  Surgimento
  Evolução
  Situação atual
  Tendências futuras

## Slide 12: Computação reconfigurável: Conceitos básicos
Terminologia
  Programação x configuração
  Sistemas configuráveis x reconfiguráveis
  Reconfiguração estática x dinâmica
  Reconfiguração parcial x total

## Slide 13: Computação reconfigurável: Conceitos básicos
Como funciona a computação reconfigurável
  Sistemas
  Arquitetura
  Dispositivos
  Programação

## Slide 14: Computação reconfigurável: Conceitos básicos
Principais características (atributos) de aplicações de computação reconfigurável
  Regularidade
  Pipeline
  Paralelismo de dados
  Largura de bits variável
  Aritmética modesta
  Controle simples

## Slide 15: Computação reconfigurável: Conceitos básicos
Principais (possíveis) aplicações
  Casamento de DNA
  Computação gráfica
  Criptografia
  Multimídia
  Processamento de imagens, sinais e vídeo
  Reconhecimento de padrões

## Slide 16: Computação reconfigurável: Arquiteturas
Espectro de computadores reconfiguráveis
Granularidade
  Granularidade Fina
  Granularidade Grossa
Propósito
  Geral
  Específico ou dedicado

## Slide 17: Computação reconfigurável: Arquiteturas
Ambientes computacionais reconfiguráveis
Componentes de Hardware
Componentes de Software

## Slide 18: Computação reconfigurável: Arquiteturas
Métodos de desenvolvimento
Linguagem de alto nível
Compilador
Hardware custom

## Slide 19: Computação reconfigurável: Arquiteturas
Métodos de desenvolvimento
Pode existir particionamento na execução de tarefas entre hardware e software

## Slide 20: Computação reconfigurável: Arquiteturas
Ferramentas de desenvolvimento
  Linguagens
  Compiladores
  Depuradores
  Simuladores
  Suporte à execução

## Slide 21: Computação reconfigurável: Arquiteturas
Ambientes de projeto e desenvolvimento
Integração de hardware e software
Acadêmicos e Comerciais
CAD / CAM / CAE

## Slide 22: Computação reconfigurável: Arquiteturas
Principais características técnicas
Arquitetura interna dos dispositivos reconfiguráveis, blocos lógicos e de interconexão
Tipos de reconfiguração
Paralelismo
Outras

## Slide 23: Computação reconfigurável: Arquiteturas
Arquitetura interna dos dispositivos reconfiguráveis
  Blocos lógicos (LUT, Portas)
  Recursos de interconexão
  Recursos de reconfiguração

## Slide 24: Computação reconfigurável: Arquiteturas
Reconfiguração
  Realizada durante a compilação ou execução
  Tempo de reconfiguração
  Única ou múltiplas
  Estática x dinâmica
  Integral x parcial
  Quantidade de configurações armazenadas simultaneamente no dispositivo

## Slide 25: Computação reconfigurável: Arquiteturas
Tipos de Paralelismo
  Instruction Level Parallelism (ILP)
  Pipeline
  Processor Level Parallelism (PLP)
  SIMD - Laços de repetição
  MIMD - Aplicações
  Bit

## Slide 26: Computação reconfigurável: Arquiteturas
Paralelismo em arquiteturas tradicionais e reconfiguráveis
MPP normalmente usa apenas um nível de paralelismo
Paralelismo encontrado em tempo de compilação ou execução

## Slide 27: Computação reconfigurável: Arquiteturas
Tipos de sistemas reconfiguráveis
  processadores reconfiguráveis
  coprocessadores reconfiguráveis
  computadores reconfiguráveis
  sistemas embutidos reconfiguráveis
  sistemas híbridos

## Slide 28: Computação reconfigurável: Arquiteturas
Análise de possíveis problemas
  Desempenho
  Programação
  Flexibilidade
  Adequação da arquitetura

## Slide 29: Computação reconfigurável: Arquiteturas
Dispositivos reconfiguráveis
  FPGA não são os dispositivos ideais
  Orientados para lógica de cola (glue)
  Usados em emulação lógica
  Configurados usando projeto de hardware
  Tempo de configuração é longo
  Surgimento de novos tipos de dispositivos

## Slide 30: Computação reconfigurável: Arquiteturas
Arquiteturas acadêmicas
  Garp (UC Berkeley)
  Mojave (UCLA)
  PipeRench (Carnegie Mellon University)
  Splash 2
  SLAAC (ISI, BYU, UCLA, Sandia)
  Riley-2 (Imperial College, HP)
  SAT (ETH Zurich)
  Sonic (Imperial College, Sony Broadcast)

## Slide 31: Computação reconfigurável: Arquiteturas
Arquiteturas comerciais
  DECPerLe1 (DEC Paris)
  CHAMP (Lookheed Sanders)
  Wildfire (Annapolis Micro Systems)
  Quickturn

## Slide 32: Computação reconfigurável: Projetos
Projetos de pesquisa acadêmicos
Projetos de pesquisa comerciais
Aplicações possíveis

## Slide 33: Computação reconfigurável: Conclusões
Evolução da computação reconfigurável
Situação no Brasil
Mercado para computação reconfigurável
  Computação de propósito geral
  Computação de propósito dedicado
  Computação embutida (mercado maior)
  Demanda de área, desempenho e potência

## Slide 34: Computação reconfigurável: Conclusões
Vantagens (benefícios)
  Comparação entre GPP, ASIC, CR
  Aumento da densidade de computação
  Melhor casamento com tamanho da palavra de dados
  Maior possibilidade de paralelismo (bit, ILP, pipeline e tarefas)
  Aumento de tolerância à falhas

## Slide 35: Computação reconfigurável: Conclusões
Desvantagens
  Existe alguma ?
  Teóricas ou práticas

## Slide 36: Computação reconfigurável: Conclusões
Problemas (Possíveis)
  Adequação da arquitetura dos dispositivos
  Custo de projeto e implementação
  Desempenho
  Flexibilidade
  Programação

## Slide 37: Computação reconfigurável: Conclusões
Desafios
  Desenvolver melhores métodos de projeto
  Desenvolver melhores ferramentas
  Otimizar a produtividade nos projetos
  Desenvolver melhores arquiteturas
  Desenvolver melhores dispositivos
  Otimizar operações de ponto flutuante
  Ensino de computação reconfigurável

## Slide 38: Computação reconfigurável: Conclusões
Tendências futuras
  Dispositivos reconfiguração dinâmica parcial
  Dispositivos com cache de configurações
  Arquiteturas híbridas
  Arquiteturas adaptativas, evolutivas
  Aplicações propósito geral e dedicadas
  Métodos e técnicas para desenvolvimento
  Ferramentas de desenvolvimento
Contexto Internacional e Brasileiro

## Slide 39: Computação reconfigurável: Conclusões
Perspectivas futuras
  Acadêmicas, pesquisa e desenvolvimento
  Comerciais, parcerias e produção
Contexto Brasileiro
Contexto Internacional

## Slide 40: Computação reconfigurável: Conclusões
Possíveis estudos e pesquisas
  Dispositivos
  Arquiteturas (software e hardware)
  Métodos e técnicas para desenvolvimento
  Ferramentas de desenvolvimento
  Novas aplicações

## Slide 41: Computação reconfigurável: Conclusões
Possíveis trabalhos futuros
  PUC - Minas (Parcerias)
  Universidades e empresas no Brasil
  Projeto Temático Nacional
  Universidades e empresas internacionais
  Site COREONLINE
  Revista CORE Newsletter
  Comissão Especial SBC

## Slide 42: Computação reconfigurável: Conclusões
Fontes de material adicional, no futuro no Site COREONLINE

## Slide 43: Computação reconfigurável: Referências bibliográficas
Livros - Site COREONLINE

## Slide 44: Computação reconfigurável: Referências bibliográficas
Artigos - Site COREONLINE

## Slide 45: Computação reconfigurável: Referências bibliográficas
Sites Web e referências digitais
Site COREONLINE

## Slide 46
Parte III
Aplicações

## Slide 47
S-01:
S-02:
S-03:
S-04:
Tópicos (1)
Quatro Sessões
Apresentação, Motivação,
Aplicações Genéricas - Onde usar CORE ?
Aplicações CORE-2000
Aplicações Várias e Alguns Resultados
Tendências, Aplicações e Assuntos de Pesquisa
Futuro do CORE ?

## Slide 48
Motivação

## Slide 49
Computação Reconfigurável

## Slide 50
Get Specifications
Define Inputs/Out
Create Truth-tables
Derive Boolean Equations
Create gate-level design
Simulate GL design
Build Digital Circuit
Debug Digital Circuit
Get Specifications
Define Inputs/Out
Design entry via sch, FEM …….
Functional Simulation
Map to CPLD or
Map, Place, Route to FPGA
Timing Simulation of the Mapped design
Download to the Xilinx Boards
Debug the design using the PC and 7-segments LED
Fluxo de Projeto
CORE - FPGAs

## Slide 51: Vantagens
Prototipagem Rápida
Menor Tempo de Desenvolvimento e Teste
“Menor Custo” - Fácil Acesso a Ferramentas e Chips Industriais
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
SOLUÇÕES REGIONAIS
INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE

## Slide 52: Por quê CORE ?
Melhorar a performance de uma possível implementação em software
  Ex. Apps de Processamento de Sinais em hardware configurável
Melhorar a flexibilidade dos produtos quando comparado ao hardware
  Ex. Encriptação ou Protocolos de Rede em hardware reconfigurável
Utilizar o mesmo hardware para diferentes propósitos em diferentes pontos, níveis e necessidades da computação

## Slide 53
Aplicações
Quais e Onde

## Slide 54: Comparação entre Padrões

## Slide 55: Sistemas para Comunicações de Vídeo

## Slide 56: Sonar Passivo

## Slide 57: Encriptação/Des-encriptação

## Slide 58: Reconhecimento de Padrões

## Slide 59: Impressão Digital

## Slide 60: Câmera com movimento

## Slide 61
Transformadas
e Filtros

## Slide 62: Transformada de Fourier
Na freqüência é possível pois parâmetros da senóide: amplitude e freqüência.
Construir filtros: remova/aumenta ruídos na freqüências em imagens ou sinais - efeitos de realce ou de restauração.
A Transformada de Fourier Discreta (2D)

## Slide 63: Fast Fourier Transform (FFT)
Pode ser processada como a 1D pela propriedade separável (em linha e coluna)

## Slide 64: Algumas propriedades DFT:
Separabilidade:
Corelação e Convolução:
Laplaciano:

## Slide 65: Filtros ideal
F(u,v) FFT da imagem f(x,y) e G(u,v) a imagem filtrada que se deseja à saída (com componentes de alta freqüência atenuados), a filtragem passa – baixas consiste em encontrar um H(u,v) tal que:
Filtro Ideal:

## Slide 66: Filtros ideal
F(u,v) FFT da imagem f(x,y) e G(u,v) a imagem filtrada que se deseja à saída (com componentes baixa freqüência atenuados), a filtragem passa – altas consiste em encontrar um H(u,v) tal que :
Filtro Ideal:

## Slide 67: Filtros Butterworth
Um filtro Butterworth, de ordem n e com freqüência de corte a uma distancia D0 da origem, possui função de transferência dada pela equação
onde:

## Slide 68: Filtro passa – altas Butterworth
Um filtro Butterworth, de ordem n e com freqüência de corte a uma distancia D0 da origem, possui função de transferência dada pela equação:
Filtro Ideal:

## Slide 69: Filtros Wiener
Filtro de Wiener e suas variantes são para em casos onde o ruído é significativo, uma boa aproximação pode ser expressa por:
Onde:
||H||2 é a norma do número complexo H, e K uma constante. Sugestão: [González (1992)] para um valor de K é 22, onde 2 é a variância do ruído.

## Slide 70
Exemplos e
Desempenho

## Slide 71: Problemas Combinatórios - 1-
“Reconfigurable Accelerators for Combinatorial Problems, Marcos Platzner, IEEE Computer, Mai, 2000
Aceleradores Reconfiguráveis podem melhorar o tempo de processo em problemas combinatórios com paralelismo de granulosidade fina.
Esses problemas contém um grande número de operações lógicas (NOT, AND, OR) que podem ser avaliadas simultaneamente. Essa característica depende da aplicação (de problema a problema).
Por essa variabilidade, hardware sintonizado a um algoritmo específico e a um conjunto específico de dados de entrada fazem que reconfiguração seja a melhor opção.

## Slide 72: Problemas Combinatórios - 2-
Um problema combinatório típico é o SAT (Solving Boolean Satisfiability).
SAT é um problema fundamental em Lógica Matemática e Teoria da Computação e possui várias aplicações práticas.
Inteligência Artificial, Projeto e Manufatura por Computador, Banco de Dados, Robótica, Visão Computacional, Arquitetura e redes de Computadores.
Exemplo: engenheiros usam SAT na geração automática de padrões de teste para verificar circuitos digitais (em falhas).
O problema é encontrar uma assignação de valores de verdadeiros (0,1) a um determinado conjunto de variáveis booleanas X1, X2, .....Xn de maneira que uma determinada fórmula booleana seja UM (1).

## Slide 73: Problemas Combinatórios - 3-
Um problema combinatório típico é o SAT (Solving Boolean Satisfiability).
A sua solução é um candidato ideal para utilização de reconfiguração específica, obtendo-se grandes melhoramentos.
Marco Platzner do “Swiss Federal Institute of Technology ETH de Zurich, mostrou speedups de até 140,000 no tempo de execução (Via simulação). Mas usando um protótipo com tecnologia FPGA sobre soluções em implementadas em Software encontrou também um melhor desempenho.
A arquitetura básica de um SAT é a seguinte:

## Slide 74: Problemas Combinatórios - 4-
Consiste de 3 blocos:
  uma cadeia de FSM (Finite State Machines)
  Um DL (deduction logico)
  um GC (Global Controller)
Esta arquitetura é de instância específica pois o problema do SAT que se deseja resolver determina o número de FSMs e o DL (que é um circuito combinacional).
FSM1
FSM2
FSMn
DL
GC
Host Interface
result
X1
X2
Xn
FPGAs

## Slide 75: Problemas Combinatórios - 5-
Simulações dessa arquitetura com problemas obtidos do Benchmark DIMACS (Center for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science) mostraram speedups de 10 a 140,000 vezes mais rápidos quando comparados às melhores implementações em SOFTWARE.
Esses resultados mostram o gran de potencial de utilizar soluções com mecanismos aceleradores específicos a cada problema.
Platzner quis obter dados mais reais considerando os tempos de configuração e de geração do hardware, e construiu um protótipo usando FPGAs.
O protótipo lê um problema SAT e gera um circuito específico, depois compila a uma configuração BITSTREAM para uma FPGA. O protótipo carrega o bitstream a uma FPGA (gera o circuito físico). Inicia-se a computação e se a FPGA encontra uma solução, então o protótipo lê os valores das variáveis retornados pela FPGA.

## Slide 76: Problemas Combinatórios - 6-
A implementação dessa solução foi num sistema de baixo custo?
  PC com Windows NT
  Um board contendo 4 FPGAs XC4028 (Xilinx)
Exemplo? O problema PHP (Pigeon Hole Poblem), pergunta se é possível colocar n+1 marcas em N buracos sem ter duas marcas no mesmo buraco. Esse é um dos programas do DIMACS.
HOLE 10
2Hr e 7 minutos
diminui para
17 minutos.

## Slide 77
Small-Scale—Shared Memory
Caches serve to:
  Increase bandwidth versus bus/memory
  Reduce latency of access
  Valuable for both private data and shared data
What about cache consistency?
Sistemas de Alto Desempenho - 1 -

## Slide 78
Sistemas de Alto Desempenho - 2 -
COERÊNCIA DE CACHE
PROTOCOLOS DE COERÊNCIA
(Invalidações e Atualizações)
SOLUÇÕES EM HARDWARE
SOLUÇÕES EM SOFTWARE
* Custo na Complexidade do hardware
* Transparente ao Programador
* Consistência em tempo de execução
* Análise do Programa
(Programador, Compilador, Pré-Proc)
* Consistência em Tempo de Compilação
** Maior Desempenho
** Menor Sensibilidade aos parâmetros dos Prog. Aplicativos
[Adve 91, Owichi 89]

## Slide 79
Sistemas de Alto Desempenho - 3 -
SOLUÇÕES EM HARDWARE
* Protocolos com Caches Monitores (Snoopy)
- Usados em redes com barramentos
- Comandos de consistência são transmitidos a todos os caches
- Fácil Implementação mas pouco Escaláveis
- Mais conhecidos: Write Once (I), Illinois (I), Firefly (A), Dragon (A)
* Protocolos Baseados em Diretórios
- Redes de Interconexão mais gerais
- Comandos de Consistência são dirigidos aos caches de interesse
- Armazenam lugar das cópias (DIRETÓRIO)
- Podem ser Completamente Mapeados, Limitados e Encadeados

## Slide 80
Sistemas de Alto Desempenho - 4 -
Snooping Cache Variations
Berkeley Protocol
Owned Exclusive
Owned Shared
Shared
Invalid
Basic Protocol
Exclusive
Shared
Invalid
Illinois Protocol
Private Dirty
Private Clean
Shared
Invalid
Owner can update via bus invalidate operation
Owner must write back when replaced in cache
If read sourced from memory, then Private Clean
if read sourced from other cache, then Shared
Can write in cache if held private clean or dirty
MESI Protocol
Modfied (private,°Memory)
eXclusive (private,=Memory)
Shared (shared,=Memory)
Invalid

## Slide 81
Sistemas de Alto Desempenho - 5 -
State machine for CPU requests for each cache block
Invalid
Shared
(read/only)
Exclusive
(read/write)
CPU Read
CPU Write
CPU Read hit
Place read miss
on bus
Place Write Miss on bus
CPU read miss
Write back block
CPU Write
Place Write Miss on Bus
CPU Read miss
Place read miss
on bus
CPU Write Miss
Write back cache block
Place write miss on bus
CPU read hit
CPU write hit
Cache Block
State

## Slide 82
Sistemas de Alto Desempenho - 6 -
Update vs Invalidate: Miss Rates
  Lots of coherence misses: updates help
  Lots of capacity misses: updates hurt (keep data in cache uselessly)
  Updates seem to help, but this ignores upgrade and update traffic

## Slide 83
Sistemas de Alto Desempenho - 7 -
Application Speedups

## Slide 84
Outro Exemplo: Estimação de Movimento
para MPEG
MorphoSys: A Reconfigurable Architecture for Multimedia Applications http://www.eng.uci.edu/morphosys/docs/sbcci98.html

## Slide 85
Outro Exemplo: DCT para MPEG
DCT: Discrete Cosine Transform
MorphoSys: A Reconfigurable Architecture for Multimedia Applications http://www.eng.uci.edu/morphosys/docs/sbcci98.html

## Slide 86
Outro Exemplo:
ATR - Automatic Target Recognition
MorphoSys: A Reconfigurable Architecture for Multimedia Applications http://www.eng.uci.edu/morphosys/docs/sbcci98.html

## Slide 87
Aplicações no
CORE-2000

## Slide 88: Aplicações Em Vários Campos
Arquitetura, Algoritmos, Ensino, Re-utilização em Sistemas (+Performance)
  Sessão 01 (Arquitetura e Desempenho)
  Sessão 02 (Codesign e Ferramentas)
  Sessão 03 (Interação com Tecnologias)
Imagens e Redes Neurais
Redes de Computadores e Protocolos
Industriais

## Slide 89
Futuro
Idéias

## Slide 90: Algumas Idéias para Projetos (I)
Aceleradores em Hardware
  Algoritmos de Encriptação
  Algoritmos de Compressão
  Bibliotecas para Cálculos Geométricos
  Algoritmos de Ordenação
  Seqüências Genéticas
  SAT: Solving Boolean Satisfiability
  Algoritmos Gráficos (max flow, min spanning tree)
  Códigos Gráficos (mapeamento de texturas, ..
  Algoritmos para Processamento de Imagens (detecção de bordas, etc).
  Checar Regras de Projetos VLSI-CAD

## Slide 91: Algumas Idéias para Projetos (II)
Software
  Ferramenta para análise de compilação
  Ferramentas e Modelos para Dissipação de potência
  HDL específicos a certos domínios
    Uma linguagem para especificar hardware de encriptação e um compilador para compilar as máquinas de encriptação descritas para FPGAs
  Estimar tamanhos e Performance
    Ler HDL e estimar o número de blocos e chips necessários na implementação. Idem para desempenho, potência, etc.
  Outros

## Slide 92: Algumas Idéias para Projetos (III)
Outros
  Coprocessadores
  Protocolos de Gerenciamento de Memória
  Algoritmos Genéticos
  Máquinas de Estado Finito
  Switches
  Roteadores Inteligentes
  DSP - Processamento de Sinais
  Circuitos para Aritmética de Precisão Variável
  Aplicações de Lógica Intensiva
  Elementos de hardware adaptativos (Learning)
  Filtros Digitais Adaptativos

## Slide 93: Algumas Idéias para Projetos (IV)
CORE
Estamos só no Começo
um grande futuro
Criatividade
Vontade
Inovação